## Slide 1: Európai körkép, megvalósult bioenergetikai projektek és azok gazdaságossága Uderszky Attila
Notes: Vorstellung von Ergebnissen der deutschen Fallstudie, erstellt durch WIP und FIB

## Slide 2: Németország
CropEnergies Bioetanol Üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 3: Németország
CropEnergies Bioetanol Üzem
Az egyik legnagyobb első generációs bioetanol gyárat üzemeltetik Zeitz-ben, éves termelési kapacitásuk 400.000 m³ bioetanol. Évente akár 750.000 tonna gabonát és 1.000.000 tonna cukorrépát képesek feldolgozni. A cukorgyártási folyamat köztes állapotaiból is képesek bioetanolt előállítani. Annak ellenére, hogy élelmiszeripari alapanyagokból állítanak elő bioetanolt, 2010-ben a gyár megkapta a „fenntartható” címkét.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 4: Németország
Clariant Sunliquid Bioetanol Üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 5: Németország
Clariant Sunliquid Bioetanol Üzem
A gyár 2009-ben kezdte meg a működését München mellett kísérelti üzemként, amikor még csak 1 tonna cellulóz alapanyagú bioetanolt tudtak előállítani évente. Ezt 2012-ben megnövelték évi 1000 tonnára Straubing-Sand-ban, míg 2013 óta évi 50.000 – 150.000 tonna bioetanol előállítására képesek.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 6: Olaszország
IBP Bioetanol Üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 7: Olaszország
IBP Bioetanol Üzem
2013 óta működik a piedmont-i Crescentino mellett, a Beta Renewables által üzemeltetve. A fő tulajdonosok a Mossi & Ghisolfi Chemtex, valamint a TPG. Az üzem a nyolcadik TRL 8 szinten van és kereskedelmi demó egységként tartják nyilván. Búzaszalma, rizsszalma, olasznád és nyárfából állítanak elő éves szinten 40.000 tonna lignocellulóz bioetanolt.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 8: Ukrajna
Agro-Oven biogáz üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 9: Ukrajna
Agro-Oven biogáz üzem
A legelső ukrán biogáz üzem 2003 óta üzemel egy holland-ukrán cégcsoport gondozásában az Olenivka nevű faluban. Két biogáz reaktor üzemel anaerob rothasztás technológiával. A felhasznált alapanyag sertéstrágya és csirkezsír melléktermék. Naponta 3300 m3 biogázt állítanak elő, 55-50%-os metán tartalommal. Villamosenergia- és hőtermelési kapacitása 160 és 320 kW. Az előállított elektromos energiát főként saját célra használják fel.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 10: Lengyelország
Pisz fűtőüzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 11: Lengyelország
Pisz fűtőüzem
21 MW biomassza alapú távfűtés
4 db POLYTECHNIK típusú kazán: 3 x 6 MW, 1 x 3 MW
Kazánok hatásfoka 87,4 %
A biomassza átlagos nedvességtartalma 35%.
A hamutartalom 1,5 %
A biomassza alapanyagot maximum 5 centiméteres granulátumként táplálják be
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 12: Románia
Genesis Biopartner biogáz kogenerációs üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 13: Románia
Genesis Biopartner biogáz kogenerációs üzem
2013 óta állít elő biogázt az első romániai kogenerációs üzem Filipestii de Padure-ban, Prahova megyében. A projekt 1 MW villamosenergia-kapacitással és 1,2 MW hőenergia-kapacitással rendelkezik. Naponta 49 tonna alapanyag feldolgozására képesek. Az üzem 5 milliós befektetés eredményeként jöhetett létre az AB Energy și MT Energie jóvoltából. A kogenerációs üzem mezőgazdasági és húsipari mellékterméket használ fel, melyet 5-10 km-es körzetből gyűjtenek be. Az üzem legfőbb hőfelhasználója a helyi húsipar (Cris-Tim).
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 14: Egyesült Királyság
Thetford Erőmű
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 15: Egyesült Királyság
Thetford Erőmű
Nagy-Britannia legnagyobb csirketrágya alapanyagra épült erőműje. Évente 420.000 tonna csirketrágyát dolgoznak fel, teljes villamos- és hőenergia kapacitásuk 38.5 MW, melyből elektromossággal közel 93.000 házat és lakást látnak el. Az erőművi folyamat közben mezőgazdaságilag értékes műtrágya mellékterméket állítanak elő.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 16: Belgium
Alco Biofuel Bioetanol üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 17: Belgium
Alco Biofuel Bioetanol üzem
2008-ban kezdte meg működését Ghent városa mellett. Teljesen búzaszalma alapú második generációs lignocellulóz bioetanol előállítására alkalmas gyár, melyből évente 150.000 m3-t termelnek.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 18: Ausztria
Guessing demonstrációs CHP üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 19: Ausztria
Guessing demonstrációs CHP üzem
A 25-40% víztartalmú faapríték alapú biomasszát egy fluid-ágy reaktorban elgázosítják, majd az így keletkezett biogázt lehűtik, megtisztítják és gázmotorban elégetik. A megtermelt egy hő részét saját célra hasznosítják, a maradékot pedig távfűtésre használják. A kinyert villamos energiát betáplálják a hálózatba.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 20: Franciaország
Futurol Projekt
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 21: Franciaország
Futurol Projekt
2011-ben kezdődött a Proecol 2G konzorcium által kezdeményezve. A Pomacle városa melletti üzem energianövények, valamint mezőgazdasági és erdészeti melléktermékek felhasználásával állít elő lignocellulóz alapú bioetanolt, évente 2700 tonna mennyiségben.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 22: Franciaország
Futurol Projekt
A beruházási költségek 76.400.000 EUR-ba kerültek.
Konzorciumi tagok:
- Agro industrie Recherches et Développements (ARD),
- Confédération Générale des Betteraviers (CGB),
- VIVESCIA
- Crédit Agricole du Nord-Est
- IFP New energies
- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
- Lesaffre
- Office National des Forêts (ONF)
- Tereos,
- Total
- Unigrains.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 23: Hollandia
MILENA Projekt
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 24: Hollandia
MILENA Projekt
Az ECN cég 2008-ban indította útjára a Petten városa mellett található bioetanol üzemet. A technológia a biomassza faelgázosításán alapszik és évente 2700 tonna lignocellulóz alapú bioetanolt állítanak elő.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 25: Finnország
Oulu Bioetanol üzem
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 26: Finnország
Oulu Bioetanol üzem
Az üzemeltető Chempolis Ltd. kifejezetten nem-élelmiszer alapanyagú biomassza feldolgozását végzi, úgymint szalma, nád, kukorica szár, faipari melléktermékek, évi mintegy 25.000 tonna mennyiségben, melyből 5000 tonna lignocellulóz etanolt és mást bio-ipari kémiai anyagot állítanak elő.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 27: Svédország
Preem Bio-finomító
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 28: Svédország
Preem Bio-finomító
Svédország első kereskedelmi tevékenységet végző bio-finomítója Götheburg mellett épült. Olajnövények, olajos magvak, növényi olaj és zsírok felhasználásával állítanak elő biodízelt, évente több mint 20.000 tonna mennyiségben.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 29: Összesített konklúzió
Az első generációs bioüzemanyag és biomassza termelés és felhasználás erősen tartja magát továbbra is.
Faapríték tüzelés
Rönkfa tüzelés
Fermentációs biogáz előállítás
A második generációs bioüzemanyag és biomassza termelés és felhasználás továbbra is csak alacsony kapacitású, kísérleti vagy demonstrációs fázisban tart.
Notes: Hauptstadtregion als Fallstudie für „under-utilized“ land (übersetzt als ungenutzt, marginal…)
Potential- bzw. Machbarkeitsstudie: 1) landwirtschaftlich, 2) technisch und ökonomisch
Ziel ist die Ableitung von Wertschöpfungsketten für Energiepflanzen auf „underutilized land“, möglichst keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie!
Überleitung zur nächsten Folie mit dem ersten Part…

## Slide 30: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Notes: Vorstellung von Ergebnissen der deutschen Fallstudie, erstellt durch WIP und FIB