## Slide 1: „Alternatív földhasználat „ és a szennyvíztisztítás technológiai és gazdasági vonatkozásai
Előadó:
Szaniszló Albert
Gödöllő
2018

## Slide 2: Bevezetés
A téma fontossága
  Üvegházhatás, ÜHG: CO2, CH4, N2O, NOx , O3, …
  Energiaigények növekedése
  Élelmiszer konkurencia
Klímaváltozás:
  élelmiszer-, energia és vízbiztonság összefüggése
  Élelem
  Energia
  Víz
  Klímaváltozás
Növekvő kereslet
70%-kal 2050-re (IEA)
Növekvő kereslet
100%-kal 2050-re
(IMWI)
Növekvő kereslet
60%-kal 2050-re
(FAO)
Biodiverzitás

## Slide 3: Alapkérdések
Az élelmezés-, energia- és környezetbiztonság kölcsönhatása
Az energia-ellátás kihívásai, a globális energia-ellátás alakulása
Verseny az olcsó biomasszáért a bioenergia termelésben
A bioüzemanyag-gyártás alakulása/földlekötése
Következtetések:
  Verseny a termőföldért az élelmiszer-, takarmány-, textil-, energiaipar és egyéb iparágak között
  Minden termőföld korlátozott és multifunkcionális
  Megoldás: Környezetbarát technológiák alkalmazása

## Slide 4: Biológiai szennyvíztisztítás
Csepegtetőtestes tisztítás
Eleveniszapos tisztítás
  Egy iszapkörös eljárások (szakaszos, lépcsőzetes)
  Két iszapkörös eljárások (Utó-,Elő-,Szimultán denitrifikáció)
  Speciális technológia fejlesztési irányok
    Tiszta oxigénes eleveniszapos szennyvíztisztítás
    Rögzítettfilmes egységek beépítése az eleveniszapos medencékbe
    Nagy terhelésű reaktorok
    Membrán-szeparációval ellátott eleveniszapos rendszerek

## Slide 5: Épített vízinövényes rendszer - gyökérmezős megoldások
Felszíni átfolyású rendszer

## Slide 6: „Élőgépes” szennyvíztisztítási technológia
Általánosságban:
  Élő organizmusokat és hagyományos technológiát használnak.
  Egyesíti az eleveniszapos, biofilmes, gyökérzónás tisztítási eljárásokat
    A biofilm a mesterséges hordozón és a növények gyökerein alakul ki
    Mocsári növényeket telepítenek
      oxigénnel és szerves savakkal segítik a mikrobiális lebontást
      A növények gyökerei növelik a biofilm fajlagos felületét
      A tápanyagok eltávolításában a növényzetnek nincs jelentős szerepe, a szerves anyagok és a növényi tápanyagok lebontását a mikroorganizmusok végzik

## Slide 7: Az alternatív fejlesztési lehetőségek
  Fejlesztési lehetőségek:
    A szennyvíz figyelembe vétele, mint „alternatív termőhely”
    A telepített növények alkalmazása természetes biofilm hordozóként, kibővítve a mesterséges hordozókat
    A növények alkalmazhatóságuk és speciációinak kidolgozása
    Alternatívan hasznosítható növények telepítése (pl.: energianád, lucerna, vizijácint…)
    Egyéb termékek előállításának lehetősége
    A növények alternatív funkcióinak bővítése
    Tisztítási folyamatban való részvétel, funkcionális kapcsolás

## Slide 8: Alternatív termőhelyek lehetőségének jellemzői
Kísérleti biológiai szennyvíztisztító rendszer
mechanikai rácsos szűrő,
folyamatos táplálás, gravitációs átfolyás,
8 db egyenként 2 m3-es kaszkádelem üzemelt,
24 óra hidraulikus tartózkodási idő,
aerob, finombuborékos levegőztetők,
első három reaktora a szerves anyag tartalom eltávolításában a további reaktorok a nitrifikációban játszottak szerepet.

## Slide 9
Növény telepítés bemutatása
  Telki Ökotechnológiai Fejlesztői Központban, az ott működő kísérleti biológiai szennyvíztisztító rendszerbe.
  A telepítés hűtött rizómákkal történt, körülbelül 1 m2 felületen, üvegházi körülmények között 2 ismétlésben
  2 (A és B) x10 db rizóma, 4 reaktor
  A rizómá osztályozása:
    (A) minimum 5 cm hosszú gyökerek, maximum 3 rügyek
    (B) maximum 8 cm hosszú gyökerek, maximum 5 rügyek
Alternatív termőhelyek lehetőségének jellemzői

## Slide 10: Alternatív termőhelyek lehetősége
Energianád termesztés feltételei
Termesztést és a hozamot befolyásoló feltételrendszerek
közül három lényeges és a kutatásokban szereplő
szempontokat figyeltem meg:
  hajtási arány (a telepítés után meginduló hajtások száma),
  rügyaktivitás (axilláris rügyek hossza (mm) éves ciklusban),
  a termesztési feltételek kialakítása.
Tápanyag utánpótlás:
Chart: Mintavétel helye
| Befolyó | 1.reak. | 2.reak. | 3.reak. | 3.reak. | 5.reak. | 6.reak. | 7.reak. | 8.reak.
TN | 72.4 | 58.9 | 53.4 | 49.6 | 49.1 | 48.8 | 49.5 | 48.1 | 46.7
NO3--N | 51 | 43 | 39.8 | 38.2 | 39.2 | 36.4 | 34 | 31.6 | 27.2
NH4+--N | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 4.4 | 10.3

## Slide 11: Eredmények
A kínai nád rizómák hajtási arányának vizsgálata
Chart: Mintavételi hely
| 2. reakt. | 4. reakt. | 6. reakt. | 8. reakt. | Kontroll
2013. március 20. | 12 | 13.5 | 15 | 17.5 | 14
2013. március 28. | 13 | 16 | 17 | 19 | 15
2013. április 26. | 13 | 17 | 17 | 22 | 17

## Slide 12: Eredmények
A Miscanthus rügy növekedésének vizsgálata
Chart: Mintavétel ideje
| 2013. március 20. | 2013. március 28. | 2013. április 26.
2. reakt. | 18 | 34 | 17
4. reakt. | 24 | 42 | 20
6. reakt. | 25 | 47 | 19
8. reakt. | 26 | 46 | 20
Kontroll | 21 | 41 | 14

## Slide 13: Következtetések és javaslatok
Az energianád termesztése a mezőgazdasági területek elfoglalása nélkül is potenciális alternatíva lehet.
A termesztésének lehetősége gazdasági és környezetvédelemi jelentőségű lehet
A növekedési mutatók alapján hasonló produktumot lehetne elérni, mint a hasonló szántóföldi termőhelyen.

## Slide 14: Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR)
Várható tendenciák

## Slide 15: Magyarországi helyzet (TESZIR)

## Slide 16: Gazdasági jelentőség
Javaslatként egy budapesti szennyvíztelep, az Észak pesti szennyvíztelepet átalakítva a következő eredményeket kaphatnánk:
  Levegőztetett medencén kialakítható energianád területe (kb. 2,7 ha)
  Ez a terület 66,64 tonna termést jelentene, 24 tonna/hektár feletti termésátlaggal.
  Jelenlegi árakat nézve az éves bevétel
  meghaladhatná a 800 ezer forintot.
Notes: Ha az ottani biológiai tisztítás levegőztetett medencés (27 000 m2) szakaszának felületét nézzük, akkor az ott kialakítható energianád területe körülbelül 2,7 hektárt adna ki. A felsőpetényi energianád kísérlet adatait tekintve (Percze at al., 2009), a kontroll területen (50 m2-en) 123,4 kg össztermésátlagot értek el. Ez a 2,7 hektáron 66,64 tonna termést jelentene, 24 tonna/hektár feletti termésátlaggal. Ha a jelenlegi árakat nézzük, az energianád tonnánkénti ára 15000 forint. Ez durván egymillió forint árbevételt jelentene évente. Levonva a 120 ezer forint termelési költséget, az éves bevétel meghaladhatná a 800 ezer forintot.

## Slide 17: Gazdasági jelentőség
Javaslatként egy vizes élőhely, a Isaszegi HE a területén:
  Levegőztető modul kialakítás és elhelyezés telelő medencén
  Modul: ~2m2 (10 db)
  Kapcsolt funkciók kiegészítése

## Slide 18: Összegzés
Alternatív lehetőség, hazánk energiafüggőségének mérséklésére irányuló törekvések miatt piacképes technológia lehet.
A jövőben a meglévő telepek korszerűsítésénél figyelembe kell venni az ilyen típusú fejlesztési irányt is.
Bővíti a szennyvíztisztító telepek profilját, továbbá stabil bevételi forrást jelenthet. Legalább 15-20 évig terem, csökkenő ráfordítások mellett.
Környezetvédelmi lehetőségei az ÜHG emisszió csökkentése mellett a szennyvíztisztításban is jelentős potenciállal bírhatnak.
Csökkenti a tisztítók bűz szennyezését, természet közelibb környezetet biztosít a telep számára.
A félüzemi kísérletek eredményei láttán nem lehet kétséges, hogy a növények (mint például a miscanthus) beilleszthető a biológiai szennyvíztisztításba.

## Slide 19
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!